山东坤宝新材料集团股份有限公司环境信息公开表

- 排污单位基本情况

| 1、单位名称 | 山东坤宝新材料集团股份有限公司 |
| --- | --- |
| 2、单位地址 | 山东省东营市垦利区经济开发区石新路17号 |
| 3、法人代表 | 田茂新 | 4、统一社会信用代码 | 9137052172928620XT |
| 5、联系方式 | 0546-6082813 | 6、行业类别 | 无机盐制造、铝冶炼 |
| 7、投产日期 | 2002年7月 | 8、生产经营和管理服务的主要内容、产品 |
| 无水三氯化铝生产、次氯酸钠溶液生产销售，铝灰渣循环利用 |

- 废气污染物排放情况

| 监测项目 监测内容 | 排放口 | 监测点位 | 执行排放标准 | 标准限值 | 实测浓度mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测指标 | 氯（氯气） | DA001 | 工艺废气排气筒 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB131573-2015 | 8mg/m3 | <1.1 | 手工监测 |
|  | 氯化氢 |  |  | 《无机化学工业污染物排放标准》GB131573-2015 | 20 mg/m3 | <2.4 | 手工监测 |
|  | 颗粒物 |  |  | 区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019） | 20 mg/m3 | <3.6 | 手工监测 |
|  | 氯（氯气） | DA002 | 加工废气排气筒 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB131573-2015 | 8mg/m3 | <0.8 | 手工监测 |
|  | 氯化氢 |  |  | 《无机化学工业污染物排放标准》GB131573-2015 | 20 mg/m3 | <1.7 | 手工监测 |
|  | 颗粒物 |  |  | 区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019） | 20 mg/m3 | <3.6 | 手工监测 |
|  | 氯（氯气） | DA003 | 放料废气排气筒 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB131573-2015 | 8mg/m3 | <1.1 | 手工监测 |
|  | 氯化氢 |  |  | 《无机化学工业污染物排放标准》GB131573-2015 | 20 mg/m3 | <2.5 | 手工监测 |
|  | 颗粒物 |  |  | 区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019） | 20 mg/m3 | <3.4 | 手工监测 |
|  | 氯（氯气） | DA004 | 应急废气排气筒 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB131573-2015 | 8mg/m3 | / | 手工监测 |

- 雨排水污染物排放情况

| 监测项目 监测内容 | 排放口 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 实测值 mg/L | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测指标 | pH值 | YS-001 | 雨排口 | 1 次/季度 | 排污许可证 | 6-9mg/L | 7.9 | 手工监测 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 1 次/季度 | 排污许可证 | 500mg/L | 289 | 手工监测 |
|  | 氨氮（NH3-N） |  |  | 1 次/季度 | 排污许可证 | 45mg/L | 3.42 | 手工监测 |

- 厂界无组织废气监测情况

| 监测点位 | 检测项目 |
| --- | --- |
|  | 氯气（mg/m3） | 氯化氢（mg/m3） | 颗粒物（mg/m3） |
| 上风向 | ND | ND | 0.321 |
| 下风向1 | ND | ND | 0.389 |
| 下风向2 | ND | ND | 0.403 |
| 下风向3 | ND | ND | 0.415 |

- 噪声污染物排放情况

| 执行的排放标准 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准(GB 12348- 2008) | 规定排放限值 | 昼间≦65分贝，夜间≦55分贝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 达标排放 | 监测值 | 昼间≦57分贝，夜间≦47分贝 |

- 危险废物信息公开

- 污染防治设施情况

| 类型 | 治理设施基本情况 |
| --- | --- |
| 雨排水设施 | 按照雨污分流的原则，厂区设一个雨排口，设有闸板阀，处于关闭状态，2#沉淀池同时也是雨水收集池，设有闸板阀，处于常开状态。大雨时，2#沉淀池负责收集前15分钟的厂区雨水，15分钟后，关闭沉淀池闸阀，打开雨排闸阀，雨水开始外排。2#沉淀池收集的污水，沉淀澄清后经由2#线转回尾气处理区，用于调配液碱，中和工艺尾气，生产次氯酸钠，达到回收利用的效果。 |
| 废气治理设施 | 产生的废气全部由CST净化塔碱液吸收后达标排放。严格控制无组织排放。 |
| 危废处置方式 | 危险废物全部由具有危险废物处置资质的单位进行处置。 |

- 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 项目名称 | 审批部门 | 环准批文号 | 环评批准时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30000吨/年无水三氯化铝升级改造项目 | 东营市环境保护局 | 东环审[2014]68号 | 2014年4月16日 |
| 30000吨/年无水三氯化铝升级改造项目 | 东营市生态环境局 | 东环建备【2019】8号 | 2019年5月5日 |
| 铝灰渣循环利用环保提升项目 | 垦利区行政审批服务局 | 东环垦分建审【2023】025号 | 2023年3月13日 |

- 突发环境事件应急预案备案表